ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИЦИКЛ

GreenCamel Кольт V350 / V700

Руководство пользователя

#### Прочтите это руководство перед использованием.

## Предисловие

Этот трицикл является экологически чистым транспортным средством. Ниже приведены характеристики и преимущества электрического трицикла GreenCamel Кольт V350 / V700.

- Высокоэффективный мотор BLDC.

- Цифровой контроллер, защищающий как от перезарядки, так и от низкого напряжения.

- Тормозная система с автоматическим отключением мотора при торможении для безопасности катания.

- Батарея высокой емкости и высокой токоотдачи позволяет осуществлять как дальние поездки, так и преодолевать крутые подъемы, требующие мощного тока.

## Оглавление

Предисловие …………………………………………………………………………. P.01

Оглавление ………………………………………………………………………. P.02

1. Безопасное катание ………………………………………………………. P.03

1.1 Основные Правила ..………..................................………… P.03

1.2 Мокрая погода ……….………...................................………… P.04

1.3 Ночное катание .……..………................................………… P.04

2. Складывание и раскладывание трицикла…….…………………….. P.05

2.1 Складывание …..………..................................………… P.05

2.2 Транспортировка трицикла …................................………… P.05

2.3 Раскладывание …................................………… P.06

3. Органы управления………………………………………………………….… P.06

4. Заряд батарей……………………………….……………………………………… P.08

4.1 Подключение зарядного устройства.............................………… P.09

4.2 Извлечение батареи …..………..................................………… P.10

5. Обслуживание батарей ………………………………………………… P.11

6. Устранение неисправностей ……………………………………………… P.12

7. Техническое Обслуживание ……………………………………… P.13

Гарантийный талон …………………………………………………... P.14

Техническая информация …………………………………………………... P.19

Производитель……………............….………………………………………… P.20

## 1. Безопасное катание

#### 1.1 Основные правила

Всегда надевайте одобренный шлем во время езды на трицикле и следуйте инструкциям производителя шлема по его ношению, использованию и уходу за шлемом.

При езде соблюдайте Правила Дорожного Движения. Уступайте дорогу пешеходам, останавливайтесь на красный свет, а лучше на желтый.

Катайтесь предсказуемо и по прямой. Не катайтесь по встречной полосе. Другим участникам дорожного движения вас часто трудно заметить. Используйте правильные сигнальные огни для указания поворота или остановки.

Сосредоточьтесь на дороге впереди. Избегайте выбоин, гравия, мокрой дорожной разметки, масла, бордюров, лежачих полицейских, дренажных решеток и других препятствий.

Будьте готовы к  неожиданностям! Таким, как открытие автомобильных дверей или автомобилей, выезжающих задним ходом из скрытых подъездных путей. Будьте особенно осторожны на перекрестках.

Ознакомьтесь со всеми функциями трицикла. Практикуйте торможение и использование клаксонов.

Не перевозите предметы или пассажиров, которые будут мешать видимости или вашему управлению трициклом. Не используйте ничего, что может ограничить ваш слух.

Поддерживайте комфортную дистанцию от других транспортных средств. Безопасный тормозной путь зависит от погодных условий.

Катайтесь медленно при плохих дорожных условиях.

Пожалуйста, не превышайте грузоподъемность. Это повлияет на пробег.

#### 1.2 Мокрая погода

В мокрую погоду Вы должны быть более осторожны.

Тормозите раньше. У вас длиннее тормозной путь.

Уменьшите скорость движения, избегайте резкого торможения и поворачивайте с дополнительной осторожностью.

Будьте виднее на дороге.

Наденьте светоотражающую одежду и используйте огни.

Выбоины и скользкие поверхности, такие как разметка линий и железнодорожные пути, становятся более опасными, когда они мокрые.

#### 1.3 Ночное катание

Убедитесь, что передняя фара включена.

Носите светоотражающую и светлую одежду.

Катайтесь ночью только в случае необходимости. Снизьте скорость и используйте знакомые дороги с уличным освещением, если это возможно.

## 2. Складывание и раскладывание трицикла

#### 2.1 Складываение:

(1)

(2)

Убедитесь, что трицикл установлен в ровном положении. Встаньте сзади трицикла, возьмитесь за основание сидения спереди (1) и потяните её вверх, трицикл начнет складываться. Для удобства складывания, прихватите рулевую колонку у её основания (2) и потяните её на себя, продолжая тянуть сидение вверх.

#### 2.2 Транспортировка трицикла:

Для удобного передвижения трицикла  в сложенном состоянии на верху спинки сиденья установлена рукоять.

Внимание ! Перед передвижением, убедитесь, что трицикл не установлен на стояночный тормоз.

#### 2.3 Раскладывание:

(2)

(1)

(3)

Встаньте сзади трицикла, придерживая его за рукоять (1) оттолкните руль (2) от себя.  Трицикл раскроется. Надавите на передний край сиденья (3) вниз, до полного раскрытия трицикла.

## 3. Органы управления

(1)

(2)

(3)

- Индикатор заряда батареи (1).

- Ручка газа (2). Скорость регулируется путем поворота ручки вниз (прибавить скорость) и вверх (уменьшить скорость).

- Замок зажигания (3). Для включения трицикла поверните ключ по часовой стрелке.

(4)           (5)          (6)                                   (7)

- Влючение/выключение фары осуществляется поворотом ключа (3) вправо/влево при включенном трицикле.

- Рукоять тормоза (4).

- Включение/отключение заднего хода (5).

- Звуковой сигнал (6).

- Барашек регулировки тормоза (7).

- Лепесток стояночного тормоза (8). Что бы установить трицикл на стояночный тормоз нажмите рычаг тормоза (4), удерживая его, нажмите на лепесток (8). Он зафиксирует рычаг тормоза в зажатом положении.

Что бы снять трицикл со стояночного тормоза, нажмите на рычаг тормоза (4). Лепесток (8) перейдет в первоначальное положение.

(8)

(4)

## 4. Заряд батарей

Для зарядки используйте оригинальное зарядное устройство. Не используйте для зарядки другие зарядные устройства. Компания не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием неоригинального зарядного устройства.

Время зарядки составляет около 5-8 часов (в зависимости от емкости аккумуляторного блока). Во время зарядки индикатор на зарядном устройстве горит красным, указывая на то, что питание включено и идет зарядка. Когда цвет индикатора изменится с красного на зеленый, аккумулятор полностью заряжен. Прекратите зарядку в это время. Максимальное время зарядки не должно превышать 8 часов. Длительная зарядка повлияет на срок службы и безопасность аккумуляторной батареи.

#### 4.1 Подключение зарядного устройства:

Порт зарядки (1) находиться под седлом, с правой стороны трицикла. Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что порт зарядки сухой.

Сначала подключите зарядное устройство к трициклу, а затем подключите вилку зарядного устройства к розетке переменного тока.

После зарядки отключите зарядное устройство из розетки, а затем от трицикла.

Запрещается разбирать зарядное устройство.

Не подключайте зарядное устройство к источнику переменного тока, если зарядное устройство не работает, в противном случае это повредит срок службы зарядного устройства и может вызвать другие опасности. Во время зарядки окружающая среда должна быть пустой, вентилируемой, без огня, легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.

#### 4.2 Извлечение батареи:

Модель Кольт V700/V350 имеет быстросъемную батарею, что позволяет быстро заменить её, а так же заряжать отдельно от трицикла.

(1)

(2)

- Извлеките кабель (1) из батареи.

- В положении «OFF» нажмите на ключ (2) и утопите ячейку ключа. В таком положении поверните ключ против часовой стрелки до положения «LOCK».

- Батарея готова к извлечению. Потяните за ручку батареи, находящейся у порта зарядки. (Батарея выдвигается в правую сторону от трицикла).

- Для установки батареи на место, повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

## 5. Обслуживание батарей

Не размещайте трицикл при температуре выше 40 ° C или при низких температурах ниже -20 ° C. В противном случае это может вызвать отказ батареи, перегрев и даже риск возгорания. Не бросайте аккумулятор в огонь.

Избегайте полной разрядки аккумулятора и его перезарядки. Постарайтесь использовать его как можно чаще. Это значительно продлит срок службы аккумуляторной батареи. Кроме того, при использовании при комнатной температуре аккумуляторная батарея может обеспечить более высокий запас хода и производительность; а при использовании при температуре ниже 0 ° C срок службы батареи и производительность уменьшатся. Обычно при -20 ° C

запас хода может составлять только половину или меньше чем при нормальной температуре.

Если вы не используете трицикл в течение длительного времени, обязательно заряжайте его не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи. Если он не заряжается в течение длительного времени, это может привести к чрезмерной разрядке и повреждению аккумулятора. Это повреждение невозможно исправить.

## 6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Индикатор энергии горит, но трицикл не едет | 1. Ручка газа не работает. | 1. Замените ручку газа. Позвоните в Сервис. |
| Индикатор энергии не работает при включении | 1. Предохранитель выключен или сгорел. 2. Батарея вставлена неправильно. | 1. Замените предохранитель. 2. Вставьте батарею правильно. |
| Пробег на одном заряде меньше обычного. | 1. Малое давление в шинах. 2. Недостаточно зарядки или неисправен аккумулятор. 3. Трицикл перегружен, езда в гору, сильный встречный ветер, превышение скорости. | 1. Накачайте шины. 2. Зарядите аккумулятор или замените его. 3. Езжайте при хороших погодных условиях, ровных дорогах, на нормальной скорости. |
| Трицикл теряет скорость. | 1. Низкий заряд батареи 2. Батарея неисправна | 1. Зарядите аккумулятор. 2. Заменить батарею. |
| При нажатии на газ, трицикл не едет | Тормозна нажаты и вызывают обрыв цепи. | Отрегулируйте тормозные тросы. |

## 7. Техническое Обслуживание

●проверка ◆регулировка ▲замена ■смазка

| Что проверять: | Ежедневно | 60 дней | 180 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. давление в шинах | ● |  |  |
| 2. гудок | ● |  |  |
| 3. все лампочки | ● |  |  |
| 4. зарядное устройство и батарею | ● |  |  |
| 5. тормоза | ● | ●◆ | ●◆ |
| 7. рулевой механизм |  | ● | ● |
| 8. газ, поворотные детали |  | ●■ | ●■ |
| 9. тормозные колодки и диск |  |  | ◆ |

Гарантийный талон

| Изделие | Электро GreenCamel |
| --- | --- |
| Модель | _____________ | Цвет:________ | Отк: |
|  |  |  | Подпись: |
| АКБ | Тип:__________ | Емкость:_____ | Сборщик: |
|  |  |  | Подпись: |
| Фирма и адрес Продавца |  |
| Подпись Продавца | ______________________ | М.П. |
| Дата продажи | ______________________ |  |
| Подпись покупателя | ______________________ |  |
| ФИО покупателя | _______________________________________________ |

### Центральный Сервисный Центр (ЦСЦ)

- 127273, Москва, Сигнальный проезд, дом 16, стр. 21, пом.31,       8 (800) 500-31-77

### Сроки гарантийного обслуживания (при условии соблюдении правил эксплуатации и обслуживания).

- Электрические Квадроциклы – 180 дней

- Электрические Мотоциклы – 90 дней

- Электрические Мопеды – 180 дней

- Электрические Велосипеды – 180 дней

- Электрические Трициклы – 180 дней

- Электрические Багги и машины – 90 дней

Гарантийный талон, поставляемый в комплекте с изделием, дает право на его гарантийный ремонт в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Российской Федерации.

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры (АСЦ) в России. Их адреса и телефоны Вы можете узнать на сайте производителя или у вашего продавца.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить пользовательскую инструкцию на изделие и ознакомиться с условиями гарантийных обязательств.

Гарантийным обслуживанием считается ремонт или замена деталей, а также товара в течение всего гарантийного срока, которые производятся АСЦ и ЦСЦ в случае возникновения неисправности товара, произошедшего по вине производителя или в случае выявления недостатков, связанных с дефектами материала и производства.

Продавец, Изготовитель и АСЦ снимают с себя ответственность за убытки, непредвиденные расходы, а также ущерб, прямо или косвенно нанесённый Покупателю, третьим лицам, животным и имуществу, возникшие в результате несоблюдения или нарушения Покупателем правил дорожного движения, правил настоящего руководства по эксплуатации устройства или руководства по безопасной эксплуатации литиевых батарей.

Данный товар надлежащего качества не подлежит возврату или обмену в соответствии с Постановлением Правительства РФ No 55 от 19.01.1998 г.

В случае использования устройства в коммерческих целях гарантийный срок составляет 14 дней.

Срок службы изделия составляет 3 года.

| Владелец | Имя:________________________________________ Тел:________________________________________ |
| --- | --- |
| Причина обращения | _______________________________ |
| Произведённые работы | ___________ |
| Дата приема | _________________ | М.П. |
| Дата выдачи | _____________________ |  |
| Подпись покупателя | _____________________ |  |

| Владелец | Имя: Тел:___________________________________________ |
| --- | --- |
| Причина обращения | __________________________________________ |
| Произведённые работы | _________________________________________ _____________________________________ |
| Дата приема |  | М.П. |
| Дата выдачи |  |  |
| Подпись покупателя | _________________ |  |

Комментарий:											___																																																																																																																																																																									_____________________________

Технические характеристики

| Габаритные размеры | 110(50)×55 ×90 см |
| --- | --- |
| Вес | 28 кг |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
| Максимальная скорость | 20 км/час |
| Пробег на заряде | 27 / 20 км |
| Тип мотора | BLDC HUB |
| Мощность мотора | 350 / 350х2 Вт |
| Тап батареи | Li-ion |
| Емкость батареи | 48 V 10,4 Ah |
| Время зарядки | 5 часов |
| Зарядное устройство | 110-240V, 2A |
| Размер шин | 10 дюймов |

Производитель:

# Группа компаний GreenCamel

127273, Россия, Москва, Сигнальный проезд, дом 16, стр. 21, пом.31, GreenCamel

ИП Неишпапа Максим Евгеньевич

ИНН: 773000071177

ОГРНИП: 319774600430513 19.07.2019

| СБЕРБАНК Расчётный счёт 40802810338000071051 БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК Корр. счёт 30101810400000000225 | ТОЧКА Расчётный счёт 40802810101500068803 Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999 Город: Москва Корр. счет: 30101810845250000999 |
| --- | --- |

WEB site: 		www.greencamel.ru

YouTube: 		GreenCamel

вКонтакте: 	https://vk.com/greencamel_ru

Email: 			info@greencamel.ru

Телефон: 		+7 (495) 260 69 50

# Text boxes

Внимание!!

- Возраст катания определяется в соответствии с местными законами и постановлениями, которые ограничивают использование электрического трицикла. Законы и постановления сильно различаются от муниципалитета к муниципалитету. Вы обязаны знать и соблюдать свои местные ограничения.

- Не снимайте и не разбирайте детали в частном порядке. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или дилером для замены или ремонта деталей.

- Не одалживайте трицикл кому-либо, кто не знаком с процессом катания.

- Избегайте внезапной остановки или торможения, чтобы предотвратить несчастный случай.

- Не катайтесь с одной рукой. Избегайте катания пьяным.

Внимание: модификация незаконна. Модификация влияет на конструкцию трицикла и его эксплуатационные характеристики, что приведет к сокращению срока службы транспортного средства. Модифицированный трицикл не будет покрываться гарантией. Необходимо покупать оригинальные запчасти у официальных дилеров. При покупке неоригинальных запасных частей с рынка не может быть предоставлено никаких гарантий ни на качество, ни на долговечность.

Предупреждение: как только вы закончите начальную зарядку, вы будете готовы ехать. Вы должны быть осведомлены обо всех местных законах и постановлениях, которые регулируют и/или ограничивают использование электрического трицикла.

Уменьшить скорость

Увеличить скорость

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:

Замок включения питания должен находиться в выключенном положении, когда электрический трицикл заряжается.

Пожалуйста следуйте инструкции по зарядке.